## Slide 1: La domotique
Problématique : Comment dans le domaine de la domotique les grandeurs physiques de l'environnement d'une maison sont elles mesurées ?
La domotique
Les grandeurs physiques de l’environnement d’une maison et leurs mesures
La Production
- Maquette
- Calculs
- Algorigramme
Thème National : LA MESURE

## Slide 2: LA DOMOTIQUE
La domotique : c'est l'ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments, et permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison.

## Slide 3
Grandeurs physiques
Appareil utilisé
VENT
SOLEIL
HUMIDITE
Aimant
Principe
Photorésistance
Les grandeurs physiques de l’environnement d’une maison

## Slide 4: Présentation de notre production

## Slide 5
Carte commande moteur
Carte mère
réducteur
Support photorésistance
Alimentation
moteur
Carte mère
Fils
Photorésistances

## Slide 6
Carte commande moteur
Carte mère
réducteur
Support photorésistance
Alimentation
moteur
Pile 9V
Carte commande moteur
Moteur
Réducteur

## Slide 7
Une photorésistance est un composant dont la résistivité dépend de la luminosité ambiante. Pour faire simple, c'est une résistance dont la valeur change en fonction de la lumière qu'elle reçoit.
on a mesurer avec un multimètre la lumière que reçoit la photorésistance en la plaçant devant un rétroprojecteur pour avoir notre RPHSOILEIL, ensuite nous avons placé la photorésistance devant la fenêtre pour avoir notre RPHSOMBRE en mesurant toujours grâce a un multimètre.
Les photorésistances

## Slide 8: Comment mesurer une photorésistance

## Slide 9: Calcul de la résistance permettant de limiter le courant en sortie du microcontrôleur
Schéma :
R à choisir
R photo résistance
R choisie (disponible dans le laboratoire) 4550 Ω
Loi des Mailles : UG – UR – UPH = 0 => UG = UR + UPH
Loi d’ Ohm au bornes de R : UR = R x i
Loi d’ Ohm au bornes de la photorésistance : UPH = RPH x i
UG = R x i + RPH x i => i = UG/(R + RPH )
On cherche a avoir une intensité max de 1 mA : iMAX = UG/(R + RPHMIN )
D’après les mesures RPHMIN = 60 Ω donc R = 4940 Ω
5V
UG
UR
UPH
i
i
i

## Slide 10: Des résultats impossible de prendre...
Calcul de la tension au borne du capteur que le niveau de lumière est supposé sombre :
On a pour RPHSOMBRE = 1240 Ω et pour RPHSOLEIL = 166 Ω
USOMBRE= U x RPHSOMBRE/(R1+RPHSOMBRE) => 5 x1240/(4550+1240) =1.07V
USOLEIL = U x RPHSOLEIL/(R1+RPHSOLEIL) => 5 x 166/(4550+166) =0.18V
Valeurs et écart trop faibles…
Schéma :
4550
R photo résistance
R choisie 4550 Ω
5V
UR
UPH
UG
i
i
i

## Slide 11: On va devoir prendre 4 photorésistances
Car les résultats sont plus cohérant :
Usombre = U x (4xRPHSOMBRE)/(R1+4xRPHSOMBRE) => 5 x 5800/(4550+5800) =2.80V
Usoleil = U x (4xRPHSOLEIL)/(R1+4xRPHSOLEIL) => 5 x 660/(4550+660) =0.63V
Schéma :
4550
UPH
i
i
5V

## Slide 12: Présentation de l’algorigramme

## Slide 13
Configuration d’une information reçue en entrée analogique
Conversion de l’entrée analogique en valeur numérique dans une variable appelée intensite_lumineuse
Tant qu’il y a trop de soleil le store reste sortie sans faire tourner le moteur
Tant qu’il y a peu de soleil le store reste entré sans faire tourner le moteur
B0 (M/A ) B1 (SENS) Port Complet
0 0 0 ARRET
0 1 2 ARRET
1 0 1 DESCENDRE
1 1 3 MONTEE

## Slide 14: Conversion ANALOGIQUE /NUMERIQUE
0
1
2
3
4
5
50
100
150
200
250
0.72
40
65
255
1.30
L’intensité lumineuse
Volt (Tension : Uph)
255
5
1.3
66.3
255
5
36.72
0.72
On arrondis les résultats, on prend donc 65 Octets pour USOMBRE et 40 Octets pour USOLEIL.
255 maximum car 2 puissance 7=255 car on travaille sur 8bit